ГОСТ Р 50460-92

Группа Т50

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Форма, размеры и технические требования

Mark of conformity for mandatory certification.

Form, dimensions and technical requirements

Дата введения 1993-07-01

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации (ВНИИС) Госстандарта России и Всероссийским научно-исследовательским институтом комплексной информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России

ВНЕСЕН Главным управлением технической политики в области сертификации Госстандарта России

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 28 декабря 1992 г. N 1570

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ВНЕСЕНЫ: Изменение N 1, утвержденное постановлением Госстандарта России от 01.11.99 N 393-ст, введенное в действие 30.11.99 и опубликованное в ИУС N 12 1999 г.; Изменение N 2, утвержденное постановлением Госстандарта России от 11.09.2000 N 227-ст, введенное в действие 01.11.2000 и опубликованное в ИУС N 12 2000 г., Изменение N 3, утвержденное постановлением Госстандарта России от 15.06.2001 N 237-ст, введенное в действие с 01.07.2001 и опубликованное в ИУС N 9, 2001 год

Изменения внесены юридическим бюро "Кодекс" по тексту ИУС N 12 1999 г., ИУС N 12 2000 г., ИУС N 9 2001 г.

1 Настоящий стандарт устанавливает форму, размеры и технические требования к знаку соответствия (в том числе к знаку соответствия, защищенному от подделок), применяемому в Системе сертификации ГОСТ Р для указания соответствия маркированной им продукции, работ и услуг требованиям, предусмотренным для обязательного подтверждения соответствия (рисунки 1-4).

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2 Размеры знака соответствия определяет предприятие (организация, учреждение), получившее право на его применение, установлением базового размера Н (рисунок 5). Базовый размер Н должен быть не менее 4 мм.

Размеры знака соответствия должны гарантировать четкость и различимость его элементов невооруженным глазом.

Код органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия, наносят на расстоянии 0,25 Н под графическим изображением знака соответствия по рисунку 5, симметрично относительно вертикальной оси В знака шрифтом, приведенным на рисунке 6, высотой 0,2 Н.

При применении знака соответствия для продукции, соответствие которой подтверждено декларацией о соответствии, код органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию о соответствии, под графическим изображением знака соответствия не наносится.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3 Изображение знака соответствия должно быть четко отличимым от поверхности изделия.

4 Знак соответствия выполняют различными технологическими способами, обеспечивающими его четкое и ясное изображение в течение всего срока службы изделия.

5 Знак соответствия, защищенный от подделок, представляет собой предназначенную для наклейки на поверхность маркирования тонкую многослойную основу, внутри которой находится ограниченный окружностью диаметром 12 мм рельеф, создающий изображение, наблюдаемое визуально.

В центре окружности в зависимости от угла зрения должно просматриваться графическое изображение знака соответствия, выполненное согласно рисункам 1 и 5 без кода органа по сертификации, и меняющий свою форму характерный узор из тонких линий.

В верхней части круга, содержащего знак соответствия, защищенный от подделок, имеется трехразрядное буквенное обозначение серии, а в нижней - шестизначный порядковый номер данного экземпляра знака соответствия.

При попытке термического или механического воздействия на основу знака соответствия, защищенного от подделок, она должна разрушаться.

(Введен дополнительно, Изм. N 3).

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1993

Юридическим бюро "Кодекс"

в текст документа внесены

Изменения N 1 и 2, 3, утвержденные

постановлениями Госстандарта России

от 04.11.99 N 393-ст, от 11.09.2000 N 227-ст и

от 15.06.2001 N 237-ст